## Slide 1: สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
Notes: <number>

## Slide 2
วงจรไฟฟ้า 2
พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์ ค.อ.บ. (ไฟฟ้าสื่อสาร), ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
อาจารย์ 3 ระดับ 8
หนังสืออนุกรมหมวดวิชาชีพ
รหัส 2104 - 2003
Notes: <number>

## Slide 3: บทที่ 1
รูปดลื่นสัญญาณ
Notes: <number>

## Slide 4: รูปคลื่นไฟฟ้ากระแสตรง
ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นไฟฟ้าที่มีขั้วแน่นอนตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง มีขั้วของแรงดันตายตัว มีทิศทางการไหลของกระแสแน่นอนตายตัว
รูปคลื่นสัญญาณ/รูปคลื่นไฟฟ้ากระแสตรง
หนังสือหน้า
2
เลขหน้า
1/4
Notes: <number>

## Slide 5
ไฟฟ้ากระแสตรงคงที่บวก ไฟฟ้ากระแสตรงคงที่ลบ
คลื่นสี่เหลี่ยมบวก คลื่นสี่เหลี่ยมลบ
หนังสือหน้า
2
เลขหน้า
1/5
รูปคลื่นสัญญาณ/รูปคลื่นไฟฟ้ากระแสตรง
E,I
E,I
+
+
-
-
t
t
E,I
E,I
+
+
0
0
0
0
-
-

## Slide 6: รูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ
ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เป็นไฟฟ้าที่มีขั้วไม่แน่นอนตายตัว เปลี่ยนแปลงสลับไปสลับมา
(ก) คลื่นไซน์ (ข) คลื่นสี่เหลี่ยม
หนังสือหน้า
3
เลขหน้า
1/6
รูปคลื่นสัญญาณ/รูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ
t
+
-
0
+
-
t
0
E,I
E,I

## Slide 7
(ค) คลื่นฟันเลื่อย (ง) คลื่นสามเหลี่ยม
หนังสือหน้า
6
เลขหน้า
1/7
รูปคลื่นสัญญาณ/รูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ
t
t
0
0
+
+
-
-
E,I
E,I

## Slide 8
ค่ายอดถึงยอด
เป็นค่าความแรงของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ อ่านค่าจากระดับต่ำสุดทางด้านลบไปถึงระดับสูงสุดทางด้านบวก ใช้อักษรย่อ PP หรือ I
(ก) คลื่นไซน์ (ข) คลื่นสามเหลี่ยม
หนังสือหน้า
3
เลขหน้า
1/8
รูปคลื่นสัญญาณ/รูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ
pp
pp
+ 5
0
- 5
t
E,I
E,I
0
+ 5
- 5
t

## Slide 9
หนังสือหน้า
8
เลขหน้า
1/9
ค่ายอด
เป็นค่าความแรงของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ อ่านค่าจากระดับศูนย์ไปทางด้านบวกสูงสุด หรือ จากระดับศูนย์ไปทางด้านลบสูงสุด เพียงด้านใดด้านหนึ่ง ใช้อักษรย่อ E หรือ I
รูปคลื่นสัญญาณ/รูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ
p
p

## Slide 10
(ก) คลื่นสี่เหลี่ยม
(ข) คลื่นฟันเลื่อย
รูป ค่าสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับอ่านที่ค่ายอด
หนังสือหน้า
9
เลขหน้า
1/10
รูปคลื่นสัญญาณ/รูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ
E,I
E,I
+ 5
+ 5
0
0
- 5
- 5
t
t

## Slide 11
ค่าอาร์เอ็มเอส
ค่าอาร์เอ็มเอส (RMS = Root Mean Square) หรือเรียกว่า ค่าประสิทธิผล (Effective Value) เป็นค่าที่บอกไว้ใช้งานของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับต่าง ๆ ใช้อักษรย่อ I และ E
หนังสือหน้า
9
เลขหน้า
1/11
รูปคลื่นสัญญาณ/รูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ
rms
rms

## Slide 12
ค่าเฉลี่ย
เป็นค่าที่วัดค่าออกมาเป็นค่าเฉลี่ยของระดับความแรงซีกใดซีกหนึ่ง เป็นค่าที่วัดด้วยมิเตอร์ไฟสลับ (AC Meter) ใช้อักษร I และ E
(ก) ค่าเฉลี่ยไซน์ซีกบวก (ข) ค่าเฉลี่ยไซน์ซีกลบ
หนังสือหน้า
10
เลขหน้า
1/12
รูปคลื่นสัญญาณ/รูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ


av
av
E,I

## Slide 13: ส่วนประกอบสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ
สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับประกอบด้วย รอบคลื่น (Cycle) คาบเวลา (Period) ความถี่ (Frequency) ความยาวคลื่น (Wavelength)
รอบคลื่นหรือไซเกิล
เป็นการเคลื่อนที่ของคลื่นสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับครบ 1 รอบคลื่น หรือครบ 1 รูปคลื่น
หนังสือหน้า
10
เลขหน้า
1/13
รูปคลื่นสัญญาณ/ส่วนประกอบสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ

## Slide 14
รูปแสดงหนึ่งรอบคลื่นของคลื่นดิฟเฟอเรนติเอต
คาบเวลาหรือพีเรียด
เป็นเวลาที่ใช้ไปในการทำให้รูปคลื่นเคลื่อนที่ไปครบ 1รอบคลื่น ใช้อักษรย่อ “T’ มีหน่วยปกติเป็นวินาที (s)
หนังสือหน้า
15
เลขหน้า
1/14
รูปคลื่นสัญญาณ/ส่วนประกอบสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ

## Slide 15
ความถี่
เป็นการบอกค่าความเร็วรอบในการเคลื่อนที่ของรูปคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบคลื่นภายในระยะเวลา 1 วินาที (s) ใช้อักษรย่อ “f” หน่วยของความถี่เป็นเฮิรตซ์ (Hertz) หรือ “Hz”
หรือ
หนังสือหน้า
16
เลขหน้า
1/15
รูปคลื่นสัญญาณ/ส่วนประกอบสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ

## Slide 16
ความยาวคลื่น
คือระยะห่างของลูกคลื่นที่เริ่มเกิดคลื่นซ้ำขึ้นมา ใช้สัญลักษณ์ตัวแลมป์ด้า “”
หรือ
และ
หนังสือหน้า
17
เลขหน้า
1/16
รูปคลื่นสัญญาณ/ส่วนประกอบสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ